## Slide 1: Medzinárodná sústava jednotiek SI.
Mgr. Vladimír Herda SOŠL Banská Štiavnica

## Slide 2: OBSAH
Základné jednotky
Doplnkové jednotky
Odvodené jednotky
Násobky a diely
Vedľajšie jednotky

## Slide 3: 1. Základné jednotky
METER [m]
KILOGRAM [kg]
SEKUNDA [s]
KELVIN [K]
AMPÉR [A]
MOL [mol]
KANDELA [cd]

## Slide 4: METER
je dĺžka dráhy, ktorú prebehne svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy
VIDEO

## Slide 5: KILOGRAM
je hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu, uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Serves.
VIDEO

## Slide 6: SEKUNDA
je čas rovný 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133.
VIDEO

## Slide 7: KELVIN
jednotka termodynamickej teploty je 1/273, 16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.
VIDEO

## Slide 8: AMPÉR
je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými priamymi a nekonečne dlhými vodičmi, zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi nimi stálu silu 2.10-7 newtonu na meter dĺžky.
VIDEO

## Slide 9: MOL
je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko elementárnych jedincov(entít), koľko je atómov v 0, 012 kilogramu uhlíka 12.
VIDEO

## Slide 10: KANDELA
je svietivosť zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie kmitočtu 540. 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián
VIDEO

## Slide 11: 2. Doplnkové jednotky
rovinný uhol - radián (rad)
priestorový uhol - steradián (sr)

## Slide 12: 3. Odvodené jednotky
plošný obsah - m2 štvorcový meter
objem - m3 kubický meter
rýchlosť - m.s-1 meter za sekundu
zrýchlenie - m.s-2 meter za sekundu na druhú
hustota kg.m-3 kilogram na meter kubický

## Slide 13: 4. Násobky a diely – predpony pre tvorenie násobkov a dielov
deka - da 101 deci - d 10-1
hekto - h 102 centi - c 10-2
kilo - k 103 mili - m 10-3
mega - M 106 mikro - μ 10-6
giga - G 109 nano - n 10-9
tera - T 1012 piko - p 10-12
peta - P 1015 femto - f 10-15
exa - E 1018 atto - a 10-18

## Slide 14: 5. Vedľajšie jednotky
Nepatria do žiadnej z predchádzajúcich skupín, ale dodnes sa v praxi používajú
Napr.: °C, min, hod, cal